唾液酸酶  （EC 3.2.1.18)

（来源于基因工程菌）

NEURAMINIDASE（NanH）：RECOMBINANT

NanH

Sialyllactose + H2O                     N-Acetylneuraminate + Lactose

一、产品介绍

| 外 观： | 白色无定形粉末 |
| --- | --- |
| 比 活 性： | ≥100U/mg |
| 稳 定 性： | -20℃至少稳定6个月 |
| 分 子 量： | 45KD |
| 等 电 点： | 约8.8 |
| 米氏常数： | Km=1.04mM（唾液乳糖） |
| 抑 制 剂： | 不受叠氮钠的抑制 |
| pH稳定性： | 3.5～10.5（20℃ 16hr） （Fig. 1） |
| 最 适 pH： | 5．5～8.0 （Fig. 2） |
| 最适温度： | ＞50℃ （Fig. 3） |
| 热稳定性： | 50℃以下30min （Fig. 4） |

二、酶活测定方法

- 检测原理

- 酶活定义

1U唾液酸酶等于在下述反应条件中每分钟水解1umol 唾液乳糖（或氧化1umol NADH）所需要的酶量。

- 检测方法

- 酶活检测试剂配制方法

A. 50mM PbS-K, pH 7.5，4℃保存。

B. 8.0mM 唾液乳糖 (N-Acetylneuraminosyl-D-lactose)

52.5mg 3'-Sialyllactose (sodium salt，MW= 655.53，Carbosynth)溶于10ml 预冷的Buffer A。冰浴备用，或分装后冻存于-20℃。

C. 100U/ml NAL

用预冷的Buffer A将唾液酸醛缩酶(N-acetylneuraminic acid aldolase，Toyobo NAL-301) 稀释至100U/ml，冰浴备用。 4℃保存。

D. 100U/ml LDH

用预冷的Buffer A将LDH(乳酸脱氢酶)稀释至100U/ml，冰浴备用。4℃保存。

E. 2.5mM NADH

17.8mg NADH (MW=709.4) 溶于10ml去离子水，分装后，-20℃保存；临用前解冻，冰浴备用。

F. 酶稀释液

125mg BSA溶于100ml Buffer A中，至终浓度为0.125%（W/V），冰浴备用。4℃保存。

- 待测样品的配制

检测前称量所需酶，酶称量时，应至少称量10毫克的酶，以保证称量的准确性。用酶稀释液溶解，定容到配制体积，室温放置1小时。测定前使用酶稀释液(E)稀释至200-500u/l线性范围。

- 酶活检测步骤

3.3.1按下表将测活试剂混合，配制成液体双试剂R1/R2，冰浴备用，或4℃短期保存。

| Reagent | Solution | ul |
| --- | --- | --- |
| R1 | A | 2500 |
|  | B | 6000 |
|  | E | 1000 |
| R2 | C | 1250 |
|  | D | 1250 |

3.3.2按“R1+R2=475ul+125ul”添加至“d=1.0cm，容积为800ul”的石英比色皿中，充分混匀，37℃温浴2min；然后加入25ul待测酶液，充分混合均匀，37℃温育反应至10min；记录第7-10min内OD340的变化，并计算每分钟吸光值变化（△As/min）。测活历程如下：

3.3.3重复以上步骤，用25μl酶稀释液F作为阴性对照。记录空白吸光值（△Ab/min）。

3.3.4活力计算：

△A/min=△As/min-△Ab/min

| Vt | 反应总体积(625ul) |
| --- | --- |
| ε | NADH在340nm处的吸光系数为6.22cm2/umol |
| Vs | 样品体积(25ul) |
| d | 光路长度(1cm) |
| D | 稀释倍数 |
| 反应类型 | 降反应 |
| 线性范围 | 200~500U/L |

- 参考资料：

[1]TOYOBO NRH-301说明书

注意事项：

- 磷酸盐（如PBS或Pbs-K）能与CaCl2形成沉淀，使测活反应呈升反应，干扰唾液酸酶测活。按东洋纺测活规程进行时，可将NAL和LDH脱盐至50mM Tris-HCl（pH7.5）中。

- 底物唾液乳糖不稳定，配制时必须使用预冷的Buffer A，冰浴备用，尽量减少在室温下的时间。唾液乳糖在酸性溶液（如100mM PIPES，pH6.5）中易发生酸水解，本底反应较高。

- 测活时，所用测活试剂需要冰浴备用，降低本底反应。

- NanH比活很高，在脱盐处理NAL和LDH时尤其要防止NanH污染，充分冲洗AKTA管道和层析柱。

三、 附图

# Text boxes

| 反应混合物中各成分浓度 |
| --- |
| Pbs-K | 46mM |
| 3'-Sialyllactose | 3.84mM |
| NAL | 10U/ml |
| LDH | 10U/ml |
| NADH | 0.2mM |
| pH | 7.45 |