类固醇脱氢酶 (EC 1.1.1.50)

（来源于基因工程菌）

3α-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE：RECOMBINANT

- 产品介绍

| 外 观： | 无色液体 |
| --- | --- |
| 比 活 性： | ≥10KU/L |
| 稳 定 性： | 2-8度1.5年活性损失小于20% 37度15天活性下降小于20% 42度3天活性下降小于20% 60度15分钟活性下降小于20%(Fig 3-4) *以上为推荐试剂盒配制条件下的稳定性 |
| 分 子 量： | 大约40KD （SDS-PAGE） |
| 等 电 点： | 大约5.4 |
| 抑 制 剂： | 不受叠氮钠的抑制 |
| pH稳定性： | 6.0～10.0 (Fig 3-1) |
| 最 适 pH： | 10 (Fig 3-2) |
| 最适温度： | 55℃左右 (Fig 3-3) |
| 特 异 性： | 可满足TBA试剂盒的配制要求 |

2. 酶活测定方法

2.1. 原理

2.2. 酶活定义

1个酶活单位等于在25度、pH为8.9条件下每分钟转换1微摩尔雄酮的酶量。

3. 检测方法

3.1 样品稀释液的配制：

10mM的Tris缓冲液，pH9.0，每升加2.0克牛血清白蛋白溶解。

3.2 酶活检测试剂配制方法

试剂1：取10水焦磷酸钠45克用800毫升水溶，用盐酸调pH至8.90±0.05（25度），定容至1L。

试剂2：10克NAD加入800毫升水，搅拌下用固体NaHCO3调pH到7.30±0.05使溶解，定容至1L。

试剂3：雄酮30mg溶于100ml 无水甲醇中溶解。

3.3待测样品的配制

检测前用移液枪准确吸取至少20微升。用酶稀释液稀释，稀释至50-200 U/L。

3.4 酶活检测步骤

用水或冰水浴将试剂降温到25度以下。 依次取2.6 ml试剂1、0.2 ml试剂2、0.1ml待测酶液混合，在25度保温至平衡（25度），加入0.1ml试剂3并开始计为0秒。在340nm条件下，测定第30-70秒的吸光度的变化率。根据活力计算公式得出酶活。此法测定酶活线性在50-200U/L.

3.5 酶活力计算

酶的体积活力（U/L）=  △A/min×Vt× D×1000

e×Vs×d

=  △A/min×4823×D

| Vt | ：反应液总体积 （ml） |
| --- | --- |
| ε | ：NADH摩尔吸光系数 6.22 （cm2/micromole） |
| Vs | ：待测酶液的体积 （ml） |
| d | ：比色杯光径 (cm) |
| D | ：稀释倍数 |
| △A/min | ：△A/min（待检样品） －△A/min（空白）（单位：ABS/min） |

三. 附图

# Text boxes

Androsterone＋NAD+

3-Oxoandrosterone＋NADH +H+

3α-HSD