乙酰辅酶A合成酶 (EC 6.2.1.3)

（来源于基因工程菌）

ACETYL COENZYME A SYNTHETASE（ACS）：RECOMBINANT

RCOOH  +  ATP  + CoASH     ACS         RCO-SCoA +PPi +AMP

- 产品介绍

| 外 观： | 白色无定形粉末 |
| --- | --- |
| 比 活 性： | ≥1.0u/mg |
| 稳 定 性： | -20℃至少稳定一年 |
| 分 子 量： | 大约64KD(SDS-PAGE) |
| 等 电 点： | 大约5.3 |
| 米氏常数 | Palmitic acid:1.0x10-5M;ATP:1.5x10-4M;CoA:3.0x10-4M |
| 抑 制 剂： | 不受叠氮钠的抑制 |
| pH稳定性： | 6.5-7.5 (Fig.2-1) |
| 最 适 pH： | 8.0 (Fig.2-2) |
| 最适温度： | 30-45℃ (Fig.2-3) |
| 热稳定性： | 55以下稳定（2mm ATP ,0.1% Ttiton x-100）(Fig.2-4) |

2. 酶活测定方法

2.1. 原理

Free fatty acid + CoA +ATP     ACS          Acyl-CoA + PPi + AMP

Acyl-CoA + O 2      ACOD     Enoyl-CoA + H 2 O 2

2H 2 O 2  + 4-AA + Phenol     POD         Quinoneimine dye + 4H 2 O

2.2. 酶活定义

1 个酶活单位等于在以下反应条件下 1 分钟内转化 1 微摩尔棕榈酸所需要的酶量。

3.  检测方法

3.1    酶活检测试

3.1.1 试剂 A 的配制

配制 0.05M，pH 7.5 的磷酸钾缓冲液。

3.1.2 试剂 B 的配制

在 0.8 升试剂 A 中依次加入 ATP·Na 2 盐 0.6053 克，六水氯化镁 0.2033 克，  0.8216 克辅酶 A，调整pH7.5，用试剂 A 定容到 1 升。（可按比例配制，辅酶 A 不稳定，可现用现加）

3.1.3 试剂 C 的配制

在 0.8 升水中加入 50 克 Triton X-100 和 2 毫摩尔的棕榈酸，加热使棕榈酸完全溶解，冷却到室温，用氢氧化钠调节 pH 至 7.5（可按比例配制） .

3.1.4 试剂 D 的配制

0.8 升试剂 A 中依次加入 0.1251 克 NEM（马来酰亚胺），0.505 克 4-氨基安替吡啉，8KU 过氧化物酶，0.25 克叠氮钠，调整 pH7.5，用试剂 A 定容到 1 升。（可按比例配制）

3.1.5 试剂 E 的配制

在 0.8 升水中加入 20 克苯酚。（可按比例配制）

3.1.6 试剂 F 的配制

ACS 稀释液：在 1 升的 pH 为 7.5 的 10 毫摩尔磷酸钾缓冲液中加入 2 毫摩尔的 ATP 和 1 克的 Triton X-100。（可按比例配制）

3.1.7 试剂 G 的配制

ACOD 稀释液：在 1 升的 pH7.5 的 25 毫摩尔磷酸钾缓冲液中加入 0.02 毫摩尔 FAD 和 0.2 克牛血清蛋白。（可按比例配制）

3.1.8 试剂 H 的配制

用试剂 G 配制 240KU/L 的 ACOD（乙酰辅酶 A 氧化酶）酶液。

3.2 待测样品的配制

检测前用卧氏称量管称量所需酶，酶称量时，应至少称量10毫克的酶，以保证称量的准确性。用酶稀释液（试剂F）溶解，定容到配制体积。

3.3活检测步骤

0.320 毫升试剂 B 与 0.08 毫升试剂 C 在 37℃保温 1 分钟。

加入 0.02 毫升稀释好的 ACS 酶液，37℃反应 10 分钟。

加入 0.8 毫升试剂 E，37℃温浴两分钟；加入 0.02 毫升试剂 H，37℃反应 5 分钟。记录吸光值（As）。

重复第 1、2、3 步骤，用 20 微升的 ACS 稀释液代替 ACS 酶液。记录空白吸光值（Ab）。

注意：△A=As-Ab≤0.300；此法酶的最适线性为 100-200 U /L。

3.5 酶活力计算

酶的体积活力（U/ml）=  △A/min×Vt× D×1000/2

e×Vs×d

=  △A/min×10.5

| Vt | ：反应液总体积 （ml） |
| --- | --- |
| ε | ：生成的醌亚胺在500nm的消光系数 12 |
| Vs | ：待测酶液的体积 （ml） |
| d | ：比色杯光径 (cm) |
| D | ：稀释倍数 |
| △A/min | ：△A/min（待检样品） －△A/min（空白）（单位：ABS/min） |

1/2       : 1M H 2 O 2产生0.5M的醌染料

三. 附图